Vš.Į. MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO GLOBOS NAMAI

Bažnyčios g. 48, 68309 Marijampolė; Tel.: 8-343 59702;

AUTOMOBILIO, SKIRTO NEĮGALIESIEMS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2013-06-26

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nauja, neeksploatuota, neįgaliems pritaikyta, transporto priemonė | 1 |
| 2. | Transporto klasė | M1 |
| 3. | Variklio galia | Ne mažiau 113 kW |
| 4. | Variklio darbinis tūris | Ne daugiau 2400 cm3 |
| 5. | Variklio atitikimas ES toksiškumo standartams | Ne mažiau EURO 5 |
| 6. | Kuro tipas | Dyzelinas |
| 7. | Vidutinės degalų sąnaudos | Ne daugiau 9 litrai/100 km (pateikti gamintojo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus) |
| 8. | Bendra masė | Ne daugiau 3500 kg |
| 9. | Ratų bazė | Ne mažiau 3250 mm |
| 10. | Vairo stiprintuvas | Būtina |
| 11. | ABS– stabdžių antiblokavimo sistema arba lygiavertė | Būtina |
| 12. | ESP– elektroninė stabilizavimo programa arba lygiavertė | Būtina |
| 13. | TCS– transmisijos praslydimo reguliavimas arba lygiavertė | Būtina |
| 14. | 8+1 sėdimos vietos | Būtina |
| 15. | Saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai | Būtina |
| 16. | Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama | Būtina |
| 17. | 2-oje ir 3-oje eilėje sėdynės sulankstomos ir lengvai išimamos | Būtina |
| 18. | Dvejos šoninės slankiojančios durys | Būtina |
| 19. | Galinis dangtis su šildomu stiklu, atsidarantis į viršų | Būtina |
| 20. | Galinio lango valytuvas ir apiplovimas | Būtina |
| 21. | Spalva- ruda arba pilka | Būtina |
| 22. | Pavažos neįgaliųjų vežimėlių užvažiavimui automobilio gale, neįgaliojo vežimėlio tvirtinimai, saugos diržai | Būtina |
| 23. | Prie keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durų turi būti sužemintas laiptelis automobilio šone | Būtina |
| 24. | Oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui, užuolaidinės oro pagalvės | Būtina |
| 25. | Kondicionierius vairuotojo ir keleivių skyriuje su atskiru valdymu | Būtina |
| 26. | Borto kompiuteris | Būtina |
| 27. | Pastovaus greičio palaikymo sistema | Būtina |
| 28. | Programuojamas degalus naudojantis šildytuvas | Būtina |
| 29. | Šildomas priekinis stiklas ir lietaus jutiklis | Būtina |
| 30. | Galiniai parkavimosi jutikliai | Būtina |
| 31. | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai | Būtina |
| 32. | Elektra valdomi priekiniai langai ir šoniniai veidrodėliai | Būtina |
| 33. | Nuotolinis durų užraktas su dviem raktais | Būtina |
| 34. | Tonuoti langai keleivių skyriuje | Būtina |
| 35. | Atveriami antros eilės langai | Būtina |
| 36. | Transporto priemonėje turėtų būti įrengta apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus | Būtina |
| 37. | Pilna salono apdaila, paslepianti metalines kėbulo dalis. | Būtina |
| 38. | Kiliminė grindų danga ir guminiai kilimėliai | Būtina |
| 39. | Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO2) neturi viršyti: 250 CO2 g/km | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 40. | Turi būti pateikta informacija, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas | Būtina |
| 41. | Eksploatacinis paketas (avarinis ženklas, keltuvas, gesintuvas, vaistinėlė, liemenė) | Būtina |
| 42. | Atsarginis ratas | Būtina |
| 43. | Garantijos terminas automobiliui– ne trumpesnis kaip 2 metai arba ne mažiau kaip 100 000 km ridai ir ne trumpesnė kaip 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos | Būtina |
| 44. | Teisinė registracija ir techninė apžiūra | Būtina |

Klausimus teikti per  CPV IS sistemą Vilmai Požarskienei,  el.paštu: vilma.pozarskiene@gmail.com  , faksu 8-343-51730.